## Slide 1: Demanda eléctrica del GBA
Regresión y alerta de alta demanda
Enzo Mellado · Gladys González · Lucas Pardo
TP Integrador de Aprendizaje Automático · Instituto 57

## Slide 2: Problema y decisión
Usuario: operador o planificador del despacho eléctrico.
Decisión: activar o no reserva adicional para una hora futura.
Falso positivo (costo 1): reserva activada de más.
Falso negativo (costo 5): pico de demanda no anticipado.
Se predice con calendario y clima de esa hora.
61.368
horas de demanda del GBA, 2012–2018 (CAMMESA)
> 7.307 MW
umbral de alta demanda: percentil 90 del entrenamiento
15 variables
10 crudas de clima y calendario + 5 derivadas

## Slide 3: Datos y protocolo de evaluación
Conjunto | Período | Horas | % alta
Entrenamiento | 2012–2016 | 43.848 | 10,0 %
Validación | 2017 | 8.760 | 10,9 %
Prueba | 2018 | 8.760 | 13,9 %
Se entrena con el pasado y se evalúa con el futuro. La prueba se usa solo al final.
Sin duplicados ni horas salteadas; faltantes de clima interpolados.
Derivadas: distancia a 18 °C, hora y mes en seno y coseno.
EMAE descartado: se publica con retraso y empeora la validación.
Sin demanda de horas anteriores: la respuesta no puede estar en las entradas.

## Slide 4: Regresión: el árbol supera a los baselines
Chart: MAE en prueba 2018 (MW)
| Media | Referencia estacional | Árbol prof. 12 | KNN k=15
MAE prueba 2018 (MW) | 1019 | 611 | 413 | 413
413 MW
error medio: 7,1 % de la demanda media
R² 0,825
contra −0,001 del baseline de media
−59 %
de MAE frente a la media (−32 % frente a la referencia estacional). Los picos se subestiman unos 470 MW.

## Slide 5: Clasificación: detectar los picos
Modelo | Prec. | Recall | F1 | FP | FN | Costo
Dummy (más frecuente) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 1.222 | 6.110
Referencia estacional + umbral | 0,917 | 0,235 | 0,374 | 26 | 935 | 4.701
KNN (k=15, escalado) | 0,827 | 0,570 | 0,675 | 146 | 525 | 2.771
GaussianNB | 0,527 | 0,642 | 0,579 | 705 | 437 | 2.890
Árbol (prof. 8, pesos 1:5) | 0,672 | 0,867 | 0,757 | 517 | 162 | 1.327
Costo = FP + 5 × FN, en la prueba 2018. El árbol con pesos 1:5 deja pasar solo 162 picos: KNN tiene casi la misma accuracy (0,923 contra 0,922) pero se le escapan 525. La accuracy sola engaña con clases desbalanceadas.

## Slide 6: Clasificador directo vs. regresión + umbral
Chart: Costo en prueba 2018 (FP + 5 × FN)
| Directo | Regresión + umbral | Regresión + margen 475 MW | Directo + corte 0,35
Costo | 1327 | 2410 | 1142 | 1257
−45 %
costo del directo frente a regresión + umbral
87 % vs 64 %
picos detectados (recall)
41–44 %
de las alertas son erróneas a menos de 300 MW del umbral; solo 1–2 % a más de 800 MW.

## Slide 7: Recomendación y limitaciones
Qué recomendamos
Clasificador directo como alerta principal (recall 0,87).
La regresión informa los MW esperados y sirve de control cruzado.
Si los sistemas discrepan, se revisa el caso.
El margen de precaución es una alternativa a validar con más años.
Limitaciones
Entrenado con clima medido, no pronosticado: el error real puede ser mayor.
Costos 1:5 supuestos; con costos iguales cambia el orden.
Datos hasta 2018: hace falta reentrenar.
Falla en días atípicos (puentes, calor acumulado).
Un solo año de prueba.